# COUSTIQUE

SOMMAIRE

1.	SOURCES DE BRUIT	2

A.	Bruit aerien exterieur	2

B.	Bruit aerien interieur	2

C.	transmissions laterales ou indirectes	3

D.	Bruit de choc ou bruit d’impact	3

E.	Bruit d’equipement	4

2.	INDICES DE PERFORMANCE	4

A.	Bruit aerien	4

B.	Bruit DE CHOC ou bruit d’impact	5

C.	Bruit D’Equipement	5

D.	REVERBERATION	6

E.	REGLEMENTATION en vigueur	7

3.	REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR DES OUVRAGES	8

A.	LOGEMENT : NRA (Nouvelle reglementation acoustique)	8

B.	ERP	11

# SOURCES DE BRUIT

## Bruit aerien exterieur

Le bruit aérien extérieur provient d’un aéroport, d’une gare, d’une usine, d’un chantier…et surtout du trafic routier. L’ensemble du réseau routier fait l’objet d’un classement acoustique, avec une inscription obligatoire au Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Dans la plupart des cas on utilise le bruit de trafic routier comme référence de bruit extérieur.

Figure 1: Schéma illustrant le bruit aérien extérieur

## Bruit aerien interieur

Le bruit aérien intérieur provient d’une télévision, d’une chaîne hi-fi, d’une radio, d’une conversation… Ils se propagent principalement par les parois qui séparent les pièces ou encore indirectement par les parois latérales.

En bruit aérien intérieur on utilise le bruit « rose » comme référence.

Figure 2: Schéma illustrant le bruit aérien intérieur

## transmissions laterales ou indirectes

Le bruit peut aussi se transmettre par les parois autres que la paroi séparative. Ces phénomènes sont appelés transmissions latérales ou indirectes.

En effet, les parois qui délimitent le local de réception sont mises en vibration par suite des liaisons qu’elles ont avec les parois délimitant le local d’émission. De ce fait, elles rayonnent de l’énergie sonore, dans le local de réception, qui s’ajoute à celle transmise directement par la paroi séparative.

Figure 3: Schéma illustrant les transmissions latérales ou indirectes

## Bruit de choc ou bruit d’impact

Le bruit de choc est un bruit de type solidien : bruits de pas, de chutes d’objets, de déplacements de meubles (chaises…) qui sont transmis par le plancher et propagés par le plafond et les parois verticales.

Figure 4: Schéma illustrant le bruit de choc

## Bruit d’equipement

Concerne les ventilations, robinetteries (sanitaires…), ascenseurs, chaudières…

Les bruits d’équipements peuvent provenir d’une chaudière, du système de ventilation, des tuyauteries, d’une machinerie d’ascenseur, d’une chasse d’eau… Contrairement aux autres bruits mesurés maintenant en dB, l’échelle de référence du bruit d’équipement est restée en dB(A)

Figure 5: Schéma illustrant le bruit d’équipement

# INDICES DE PERFORMANCE

## Bruit aerien

- Indices mesurés in situ : OBLIGATION DE RESULTAT DEMANDEE PAR LA REGLEMENTATION

DnT,A,tr : C’est un indice d’isolement aux bruits aériens extérieurs. Il caractérise l’isolement mesuré in situ entre un local et l’extérieur.

Cet indice s’exprime en dB.

DnT,A : C’est un indice d’isolement aux bruits aériens intérieurs. Il caractérise l’isolement entre locaux séparés.

Cet indice s’exprime en dB.

Plus ces 2 indices sont élevés, meilleure est la performance d’isolation.

- Indices mesurés en laboratoire : MOYENS POUR OBTENIR LES VALEURS REGLEMENTAIRES

RA,tr : C’est un indice d’affaiblissement aux bruits aériens extérieurs.  Il caractérise la performance d’une solution par rapport à une émission de bruit de trafic routier.

Cet indice s’exprime en dB.

NOTA : C’est cet indice que l’on retrouve dans les caractéristiques techniques des murs extérieurs et des toitures dans la partie PAROIS du site internet www.catalogue-construction-bois.fr

RA : C’est un indice d’affaiblissement aux bruits aériens entre locaux séparés intérieurs. .  Il caractérise la performance d’une solution par rapport à une émission de bruit « rose ».

Cet indice s’exprime en dB.

NOTA : C’est cet indice que l’on retrouve dans les caractéristiques techniques des murs porteurs intérieurs et des planchers dans la partie PAROIS du site internet www.catalogue-construction-bois.fr

Plus ces 2 indices sont élevés, meilleure est la performance d’isolation.

## Bruit DE CHOC ou bruit d’impact

- Indices mesurés in situ : OBLIGATION DE RESULTAT DEMANDEE PAR LA REGLEMENTATION

L’nT,w : Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé. Il prend en compte les transmissions latérales.

Plus il est faible, meilleur est l’isolement du local vis-à-vis du bruit de choc.

Cet indice s’exprime en dB.

- Indices mesurés en laboratoire : MOYENS POUR OBTENIR LES VALEURS REGLEMENTAIRES

Ln,w : Niveau de bruit de choc normalisé pondéré.

Cet indice s’exprime en dB.

NOTA : C’est cet indice que l’on retrouve dans les caractéristiques techniques des planchers dans la partie PAROIS du site internet www.catalogue-construction-bois.fr

## Bruit D’Equipement

- Indices mesurés in situ : OBLIGATION DE RESULTAT DEMANDEE PAR LA REGLEMENTATION

LnA,T : Niveau de pression acoustique normalisé pour les bruits d’équipements.

Cet indice s’exprime en dB(A).

- Indices mesurés en laboratoire : MOYENS POUR OBTENIR LES VALEURS REGLEMENTAIRES

Lw : Niveau de puissance acoustique.

Cet indice s’exprime en dB(A).

## REVERBERATION

- Indices mesurés in situ : OBLIGATION DE RESULTAT DEMANDEE PAR LA REGLEMENTATION

TR : Elle caractérise l’absorption d’un local. Elle est fonction du volume du local et des coefficients d’absorption des différents matériaux mis en œuvre sur les parois.

Cet indice s’exprime en secondes (s).

- Indices mesurés en laboratoire : MOYENS POUR OBTENIR LES VALEURS REGLEMENTAIRES

w : Coefficient d’absorption acoustique pondéré.

Cet indice s’exprime en secondes (s).

| CORRESPONDANCE ENTRE LES INDICES MESURES IN SITU ET LES INDICES MESURES EN LABORATOIRE |
| --- |
|  | Indices mesurés in situ : OBLIGATION DE RESULTAT DEMANDEE PAR LA REGLEMENTATION | Indices mesurés en laboratoire : MOYENS POUR OBTENIR LES VALEURS REGLEMENTAIRES |
| Isolement aux bruits aériens extérieurs | DnT,A,tr | RA,tr |
| Isolement aux bruits aériens intérieurs | DnT,A | RA |
| Isolement aux bruits de chocs | L’nT,w | Ln,w |
| Réverbération | TR | w |
| Isolement aux bruits d’équipements | LnA,T | Lw |

## REGLEMENTATION en vigueur

L’Arrêté du 23 Juillet 2013 modifiant l’Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit  fixe les règles de calculs des isolements acoustiques de façade à imposer aux projets de bâtiments en site bruyant exposés au bruit des infrastructures de transport. Il est applicable à tous les projets dont le permis a été déposé après cette date. L’isolement acoustique DnT,A,tr requis pour la façade du bâtiment est fourni par le tableau suivant en fonction de la catégorie de la voie et de la distance du bâtiment à la voie.

| ISOLEMENT AUX BRUITS EXTERIEURS DnT,A,tr (en dB) |
| --- |
| Distance en m Catégorie | 0-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | 40-50 | 50-65 | 65-80 | 80-100 | 100-125 | 125-160 | 160-200 | 200-250 | 250-300 |
| 1 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 2 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |  |
| 3 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Correction à apporter aux bruits aériens extérieurs en fonction de la situation du bâtiment |
| --- |
| Situation | Description | Correction |
| Façade en vue directe | Depuis la façade, on voit directement la totalité de l’infrastructure, sans obstacles qui la masquent. | 45 |
| Façade protégée ou partiellment protégée par des bâtiments | Il existe, entre la façade concernée et la source de bruit (l’infrastructure), des bâtiments qui masquent le bruit : En partie seulement (le bruit peut se propager par des trouées assez larges entre les bâtiments) En formant une protection presque complète, ne laissant que de rares trouées pour la propagation du bruit | 42 |
| Portion de façade masquée (1) par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel | La portion de façade est protégée par un écran de hauteur comprise entre 2 et 4 mètres : A une distance inférieure à 150m A une distance supérieure à 150 m | 38 |
| Façade en vue directe d’un bâtiment | La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui-même : Façade latérale (2) Façade arrière | 33 |
| Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu’on ne voit pas l’infrastructure depuis cette portion de façade Dans le cas d’une façade latérale d’un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes |

# REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR DES OUVRAGES

## LOGEMENT : NRA (Nouvelle reglementation acoustique)

Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d’habitation neufs.

Ce document exprime notamment une obligation de « mesures acoustiques » applicable aux bâtiments d’habitation neufs situés en France métropolitaine, qu’il s’agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu’elles font l’objet d’un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d’activité ou superposées à celui-ci.

Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation

Figure 6: Schéma illustrant la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) pour la maison individuelle

Figure 7: Schéma illustrant la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) pour la maison individuelle en bande

Figure 8: Schéma illustrant la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) pour le logement collectif

Les schémas ci-dessus sont présentés à titre d’exemple, pour une utilisation exhaustive se référer à l’Arrêté du 30 juin 1999 et au tableau ci-après.

| REGLEMENTATION ACOUSTIQUE A APPLIQUER AUX BATIMENTS D’HABITATION |
| --- |
| Isolement aux bruits aériens extérieurs |
| Selon l’Arrêté du 30 mai 1996 relatif au bruit des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement des bâtiments d’habitation - Voir tableau du paragraphe 2-E. |
| Isolement aux bruits aériens intérieurs |
| Local d’émission | Local de réception : pièce d’un autre logement |
|  | Pièce principale | Cuisine et salle d’eau |
| Local d’un logement, à l’exclusion des garages individuels | 53 | 50 |
| Circulation commune intérieure au bâtiment | Seulement une porte palière ou une porte palière et une porte de distribution | 40 | 37 |
|  | Dans les autres cas | 53 | 50 |
| Garage | 55 | 52 |
| Local d’activités | 58 | 55 |
| Isolement aux bruits de chocs |
| Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L’nT,w du bruit perçu dans la pièce principale ne sera pas supérieur à 58 dB. |
| Durée de réverbération |
| Les circulations communes, les paliers et les halls d’entrée recevront un traitement acoustique absorbant correspondant à une surface équivalente au ¼ de la surface au sol. |
| Bruit des équipements |
| Dénomination du local | Bruit d’un équipement individuel de chauffage ou de ventilation, LnA,T (en dB) | Bruit d’une VMC en position minimale, ou d’un équipement individuel de logement, ou d’un équipement collectif du bâtiment LnA,T (en dB) |
| Pièce principale | 35 | 30 |
| Pièce principale si cuisine ouverte | 40 |  |
| Cuisine fermée | 50 | 35 |

## ERP

- ETABLISSEMENT DE SANTE

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé

| REGLEMENTATION ACOUSTIQUE A APPLIQUER AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE |
| --- |
| Isolement aux bruits extérieurs |
| Selon l’Arrêté du 30 mai 1996 relatif au bruit des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement des bâtiments d’habitation - Voir tableau du paragraphe 2-E. |
| Isolement aux bruits intérieurs |
| LOCAL DE RECEPTION | LOCAL D’EMISSION |
|  | Local d’hébergement et de soins | Salles d’examens et de consultations, bureaux médicaux et soignants, salles d’attente | Salles d’opérations, salles d’obstétrique, salles de travail | Circulations internes | Autres locaux |
| Salles d’opérations, salles d’obstétrique, salles de travail | 47 | 47 | 47 | 32 | 47 |
| Local d’hébergement et de soins, salles d’examens et de consultations, bureaux médicaux et soignants, salles d’attente (*), autres locaux où peuvent être présents les malades | 42 | 42 | 47 | 27 | 42 |
| (*) hors salles d’attentes des services d’urgence |
| La porte entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation : RA=Rw+C > 35 dB |
| Isolement aux bruits de chocs |
| Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L’nT,w du bruit perçu dans les pièces mentionnées ci-dessus ne sera pas supérieur à 60 dB. |
| Durée de réverbération |
|  | Locaux meublés non occupés | Durée de réverbération moyenne 500, 1000, 2000 Hz |
| V ≤ 250 m3 | Salle de restauration |  |
|  | Salle de repas du personnel | 0.4 < TR < 0.8 sec |
|  | Local public d’accueil |  |
|  | Local d’hébergement ou de soins, salle d’examen et de consultation, bureaux médicaux et soignants | 0.6 < TR < 1.2 sec |
| V > 250 m3 | Local et circulation accessible au public (à l’exception des circulations communes intérieures aux secteurs d’hébergements et de soins) |  |

| Bruit des équipements |
| --- |
| Dénomination du local | Fonctionnement permanent (ventilation, chauffage, climatisation) LnA,T (en dB(A)) | Fonctionnement intermittent (Chasse d’eau, robinetterie, ascenseurs) LnA,T (en dB(A)) |
| Local d’hébergement | ≤ 30 | ≤ 35 |
| Salle d’examen et de consultation, bureaux médicaux et soignants | ≤ 35 |
| Locaux de soins, salle d’opération, d’obstétrique et salle de travail | ≤ 40 |

Figure 9: Isolement normalisé à appliquer aux établissements de santé

Ce tableau est présenté à titre d’exemple, pour une utilisation exhaustive se référer à l’Arrêté mentionné ci-dessus.

- ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement autres que petite enfance.

| REGLEMENTATION ACOUSTIQUE A APPLIQUER AUX ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT |
| --- |
| Isolement aux bruits extérieurs |
| Selon l’Arrêté du 30 mai 1996 relatif au bruit des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement des bâtiments d’habitation - Voir tableau du paragraphe 2-E. |
| Isolement aux bruits intérieurs |
| LOCAL DE RECEPTION | LOCAL D’EMISSION |
|  | Local d’enseignement, local d’activités pratiques, administration | Local médical, infirmerie, atelier peu bruyant, cuisine, local de rassemblement fermé, salle de réunion, sanitaires | Salle polyvalente, salle de sports, salle de musique | Cage d’escalier | Circulation horizontale, vestiaire fermé | Salle de restauration | Atelier bruyant |
| Local d’enseignement, local d’activités pratiques, administration, bibliothèque-CDI, salle de musique, salle de réunion, salle des professeurs | 43 | 50 | 53 | 43 | 30 | 53 | 55 |
| Locaux médicaux | 43 | 50 | 53 | 43 | 40 | 53 | 55 |
| Salle polyvalente | 43 | 50 | 50 | 43 | 30 | 50 | 50 |
| Salle de restauration | 43 | 50 | 50 | 43 | 30 | ./. | 55 |
| Isolement aux bruits de chocs |
| Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L’nT,w du bruit perçu dans les locaux mentionnées ci-dessus ne sera pas supérieur à 60 dB. Dans les ateliers ou salles de sport, ce niveau ne doit pas dépasser 45 dB |

| Durée de réverbération |
| --- |
| Locaux meublés non occupés | Durée de réverbération moyenne 500, 1000, 2000 Hz |
| Local d’enseignement, de musique, d’études, d’activités pratiques, salle à manger et salle polyvalente de volume V ≤ 250 m3 | 0.4 < TR < 0.8 sec |
| Local médical ou social, infirmerie, sanitaires, administration, foyer, salle de réunion, bibliothèque, CDI | 0.4 < TR < 0.8 sec |
| Local d’enseignement, ce musique, d’études ou d’activités pratiques de volume V > 250 m3 | 0.6 < TR < 1.2 sec |
| Salle de restauration de volume V > 250 m3 | 0.6 < TR < 1.2 sec et étude obligatoire pour avoir une bonne intelligibilité |
| Salle polyvalente de volume V > 250 m3 | 0.6 < TR < 1.2 sec et étude obligatoire pour avoir une bonne intelligibilité |
| Autres locaux et circulations accessibles aux élèves d’un volume V > 250 m3 |  |
| Ateliers bruyants (Lp ≥ 85 dB(A)) | Arrêté du 30 Août 1990 |
| Salle de sport | Définie dans l’arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements de loisirs et de sports pris en application de l’article L111-11-1 du code de la construction et de l’habitat |
| Bruit des équipements |
| Dénomination du local | Fonctionnement permanent (ventilation, chauffage, climatisation) LnA,T (en dB(A)) | Fonctionnement intermittent (Chasse d’eau, robinetterie, ascenseurs) LnA,T (en dB(A)) |
| Bibliothèque, CDI, locaux médicaux, salles de repas, salle de musique | ≤ 33 | ≤ 38 |
| Autre local du tableau ci-dessus | ≤ 38 | ≤ 43 |

Figure 10: Isolement normalisé à appliquer aux établissements d’enseignement

Ce tableau est applicable au primaire, collège et lycée et est présenté à titre d’exemple, pour une utilisation exhaustive se référer à l’Arrêté mentionné ci-dessus.

- ETABLISSEMENT D’HOTELLERIE

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels

| REGLEMENTATION ACOUSTIQUE A APPLIQUER AUX ETABLISSEMENTS D’HOTELLERIE |
| --- |
| Isolement aux bruits aériens extérieurs |
| Selon Arrêté du 30 mai 1996 relatif au bruit des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement des bâtiments d’habitation. Isolement réglementaire + 5dB pour les chambres donnant sur une zone de livraison. |
| Isolement aux bruits aériens intérieurs |
|  | Chambre voisine, Salle de bain d’une autre chambre | Bureau, Local de repos, Vestiaire, Hall de réception, Salle de lecture, Casino, Salle de réception, Club de santé, Salle de jeux | Salle de réunion, Atelier, Bar, Commerce, Cuisine, Garage, Parking, Zone de livraison, Gymnase, Piscine intérieure, Restaurant, Sanitaire, Salle TV, Laverie, Local poubelle | Circulations intérieure |
| Chambre | 50 | 50 | 47 | 38 |
| Salle de bain | 45 | - | - | 38 |
| Isolement aux bruits de chocs |
| Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L’nT,w du bruit perçu dans les locaux énumérés ci-dessus ne sera pas supérieur à 60 dB. |
| Durée de réverbération |
| Les circulations horizontales, les paliers et les halls d’entrée sur lesquels donnent les chambres recevront un traitement acoustique absorbant correspondant à une surface équivalente au ¼ de la surface au sol. |
| Bruit des équipements |
| Local | Équipement collectif | Équipement particulier à une chambre |
| Chambre | LnA,T ≤ 30 dB(A) | LnA,T ≤ 35 dB(A) |

Figure 11: Isolement normalisé à appliquer aux établissements de santé

Ce tableau est présenté à titre d’exemple, pour une utilisation exhaustive se référer à l’Arrêté mentionné ci-dessus.

- BUREAUX

Norme NF S 31 080 - Confort acoustique des espaces de bureaux et espaces associés.

| REGLEMENTATION ACOUSTIQUE A APPLIQUER AUX BUREAUX (niveau « performant ») |
| --- |
| Isolement aux bruits extérieurs |
| Selon l’Arrêté du 30 mai 1996 relatif au bruit des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement des bâtiments d’habitation - Voir tableau du paragraphe 2-E. |
| Isolement aux bruits intérieurs |
| Type de local | Isolement vis-à-vis d’un autre local | Circulation |
| Bureau individuel, bureau collectif, espace de détente, restaurant | 40 | 35 |
| Espace ouvert | 35 | 30 |
| Salle de réunion / salle de formation | 45 | 40 |
| Isolement aux bruits de chocs |
| Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L’nT,w du bruit perçu dans les locaux mentionnées ci-dessus ne sera pas supérieur à 60 dB. |
| Durée de réverbération |
| Locaux meublés non occupés | Durée de réverbération moyenne 500, 1000, 2000 Hz |
| Bureau individuel, espace de détente | TR ≤ 0.7 sec |
| Bureau collectif | TR ≤ 0.6 sec |
| Espace ouvert | 3 dB(A) par doublement de distance ou TR ≤ 1 sec |
| Plateau à aménager | 2.5 dB(A) par doublement de distance ou TR ≤ 1 sec |
| Salle de réunion / salle de formation | 0.6 ≤ TR ≤ 1.2 sec |
| Restaurant | 2.5 dB(A) par doublement de distance ou TR ≤ 1 sec |
| Bruit des équipements |
| Dénomination du local | Niveau de pression Lp admissible (en dB(A)) |
| Bureau individuel, bureau collectif, espace de détente, plateau à aménager, salle de réunion, salle de formation | Lp ≤ NR 33 dB (A) |
| Espace ouvert | NR 35 ≤ Lp ≤ NR 40 dB (A) |
| Restaurant | Lp ≤ NR 35 dB (A) |

Figure 12: Isolement normalisé à appliquer aux bureaux pour une classe d’ambiance acoustique de niveau « performant ».

Ce tableau est présenté à titre d’exemple, pour une utilisation exhaustive se référer à la norme mentionnée ci-dessus.

# Text boxes

LEGENDE :

Bruit aérien extérieur :

Bruit aérien intérieur :

Bruit de choc ou bruit d’impact :

LEGENDE :

Bruit aérien extérieur :

Bruit aérien intérieur :

Bruit de choc ou bruit d’impact :

LEGENDE :

Bruit aérien extérieur :

Bruit aérien intérieur :

Bruit de choc ou bruit d’impact :

Réverbération :

Bruit d’équipements :