Valorisation des solutions bois pour la réhabilitation des bâtiments

Aménagement extérieur

Terrasses bois

23/06/2017

SOMMAIRE

A.	Documents de référence et contexte	3

1.	Documents de référence	3

2.	Contexte actuel	3

B.	Exemple du guide de conception et de réalisation des terrasses en bois	3

1.	Eléments développés dans le guide	3

2.	Exemples extraits du Guide	5

# Documents de référence et contexte

- Documents de référence

NF DTU 51.4 : Platelages extérieurs en bois

NF B 54-040 : Lames de platelages extérieurs en bois

Guide de conception et de réalisation des terrasses en bois – 3ème édition – Septembre 2011 – FCBA et ATB (Association Terrasse Bois)

Contexte actuel

Les documents normatifs sont en évolution. Le DTU est actuellement en révision depuis 2ans.

Il est donc, à ce jour, prématuré de présenter des règles détaillées.

# Exemple du guide de conception et de réalisation des terrasses en bois

- Eléments développés dans le guide

Ce document développe notamment les éléments suivants :

1.	ASPECTS RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIFS

1.1.	FORMALITES ET CONTRAINTES ADMINISTRATIVES A FIN 2010

1.2.	REGLES ET NORMES DE REFERENCES

2.	MATÉRIAUX ET COMPOSANTS

2.1.	DURABILITE DES MATERIAUX

2.1.1.	Généralités Pour Les Parties Bois

2.1.2.	Classes D‘Emploi Pour Le Bois En Terrasse Vis-À-Vis Du Risque Fongique

2.1.3.	Affectation De La Classe D’emploi En Fonction Des Parties De La Terrasse

2.1.4.	Techniques De Conservation Des Bois

2.1.5.	Caractéristiques De Durabilité Des Essences

2.1.6.	Protection Des Éléments Métalliques Contre La Corrosion

2.2.	SUPPORTS DE LA TERRASSE

2.2.1.	Supports De Type Surfaces Planes

2.2.2.	Plots De Supports

2.2.3.	Charpente De Rehausses En Bois (Pour Terrasses Surélevées)

2.3.	SOLIVAGE

2.3.1.	Description

2.3.2.	Essences De Bois

2.3.3.	Quincaillerie Et Accessoires

2.4.	LAMBOURDAGE

2.4.1.	Description

2.4.2.	Essences De Bois

2.4.3.	Quincailleries Et Accessoires

2.5.	LAMES DE PLATELAGE

2.5.1.	Essences De Bois

2.5.2.	Fixation Du Platelage - Quincaillerie Et Accessoires

2.5.3.	Lames De Platelages Spécifiques

3.	CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

3.1.	REALISATION D’UN SOLIVAGE

3.1.1.	Dimensionnement Des Solives

3.1.2.	Formes Et Fixations Du Solivage

3.1.3.	Dimensionnement Des Fixations

3.2.	CONCEPTION DU PLATELAGE

3.2.1.	Lames De Platelage

3.2.2.	Règles De Fixations Du Platelage

3.2.3.	Lambourdes De Platelage

3.3.	JUSTIFICATION AU VENT ET A LA NEIGE

3.3.1.	Justification Vis-À-Vis Du Soulèvement Au Vent

3.3.2.	Justification Par Rapport À La Neige

3.3.3.	Reprise D’efforts Horizontaux

3.4.	TOLERANCES DIMENSIONNELLES DU PLATELAGE

3.5.	TERRASSES SUR SUPPORTS PLANS

3.5.1.	Terrasses Sur Dalles Bétonnées

3.5.2.	Terrasses Avec Lambourdes Sur Supports Linéaires En Béton

3.5.3.	Terrasses Sur Plots

4.	ÉQUIPEMENTS DE LA TERRASSE

4.1.	ESCALIERS

4.2.	GARDE-CORPS EN BOIS

4.2.1.	Durabilité

4.2.2.	Conception Des Poteaux

4.2.3.	Conception Des Lisses

4.2.4.	Conception De La Main Courante

4.2.5.	Conception De L’interface Poteaux-Lisse

4.2.6.	Conception De L’interface Balustres-Lisse

4.2.7.	Règles Générales De Conception Et De Mise En Œuvre

5.	ENTRETIEN

5.1.	RAPPEL DES PROPRIETES DU BOIS

5.2.	NETTOYAGE, ENTRETIEN

5.3.	ASPECT, FINITION

5.4.	GLISSANCE

Exemples extraits du Guide

Voici à titre d’exemple le type d’outils contenus dans ce guide :

### 2- Matériaux et composants

### 2.1- Durabilité des matériaux

### 2.1.3 Affectation de la classe d’emploi en fonction des parties de la terrasse

- Terrasses de conception standard en pleine exposition aux intempéries

| Massivité | Conception | Conditions climatiques |
| --- | --- | --- |
|  |  | SEC | MODÉRÉ | HUMIDE |
|  |  | Classe d’Emploi |
| Faible | Drainante non envisageable | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
|  | Moyenne | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
|  | Piégeante | 3.2 | 4 | 4 |
| Moyenne | Drainante non envisageable | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
|  | Moyenne | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
|  | Piégeante | 3.2 | 4 | 4 |
| Forte | Drainante non envisageable | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
|  | Moyenne | 3.2 | 3.2 | 4 |
|  | Piégeante | 4 | 4 | 4 |

### 3- Conception et mise en œuvre

### 3.1- Réalisation d’un solivage

### 3.1.1 Dimensionnement des solives

Le tableau suivant indique les entraxes (E) et portées (L) admissibles en fonction de la section des solives.

Les critères de dimensionnement sont les suivants :

calcul sur deux appuis,

flèche totale inférieure au 1/400 de la portée sous charge répartie de 350 kg/m² ou sous charge concentrée de 200 kg, et avec prise en compte d’une charge permanente forfaitaire de 30 kg/m²

bois classé C18 ou D18,

classe de service 3 selon Eurocode 5

| Sections de calcul (mm) | Sections commerciales (mm) | Entraxes des solives (cm) | Portée des solives (cm) (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 x 215 | 75 x 225 | 40/50/60/70/80/90 | 335/310/295/280/265/255 |
| 70 x 190 | 75 x 200 | 40/50/60/70/80/90 | 295/275/260/245/235/225 |
| 70 x 165 | 75 x 175 | 40/50/60/70/80/90 | 260/240/225/215/205/195 |
| 70 x 145 | 75 x 150 | 40/50/60/70/80/90 | 225/210/195/190/180/170 |
| 70 x 120 | 75 x 125 | 40/50/60/70/80/90 | 185/175/165/155/150/140 |
| 70 x 95 | 75 x 100 | 40/50/60/70/80/90 | 150/135/130/120/115/110 |
| 58 x 215 | 63 x 225 | 40/50/60/70/80/90 | 315/295/275/260/250/240 |
| 58 x 190 | 63 x 200 | 40/50/60/70/80/90 | 280/260/245/230/220/210 |
| 58 x 165 | 63 x 175 | 40/50/60/70/80/90 | 240/225/210/200/190/185 |
| 58 x 145 | 63 x 150 | 40/50/60/70/80/90 | 210/195/185/175/170/160 |
| 58 x 120 | 63 x 125 | 40/50/60/70/80/90 | 175/165/155/145/140/135 |
| 58 x 95 | 63 x 100 | 40/50/60/70/80/90 | 120/120/120/115/110/105 |
| 45 x 215 | 50 x 225 | 40/50/60/70/80/90 | 290/270/255/240/225/210 |
| 45 x 190 | 50 x 200 | 40/50/60/70/80/90 | 255/240/225/210/200/190 |
| 45 x 165 | 50 x 175 | 40/50/60/70/80/90 | 220/205/195/185/175/165 |
| 45 x 145 | 50 x 150 | 40/50/60/70/80/90 | 195/180/170/160/155/150 |
| 45 x 120 | 50 x 125 | 40/50/60/70/80/90 | 145/145/140/135/130/125 |
| 45 x 95 | 50 x 100 | 40/50/60/70/80/90 | 95/95/95/95/95/95 |

- Une réduction de 15 % sur ces valeurs d’entraxes est à appliquer pour le western red cedar.

### 3.1.2 Formes et fixations du solivage

Ancrage latéral de solivage sur bâti béton

Toute solive doit être décollée de la paroi en béton afin de laisser l’eau s’écouler. Ce type d’assise latérale n’est envisageable que si la zone réceptrice est en béton armé. L’ancrage dans des corps creux de type brique ou aggloméré de béton est proscrit, sauf prescriptions spécifiques avec une technologie adaptée permettant de reprendre les efforts en présence (voir le cahier des charges du fabricant).

Ancrage latéral de solivage sur paroi à ossature bois

### 3.5- Terrasses sur supports plans

### 3.5.1 Terrasses sur dalles bétonnées

# Text boxes

Nota : Vous pouvez vous procurer ce guide sur le site : www.terrasse-bois.org ou sur le site www.lalibrairiedubois.fr