Valorisation des solutions bois pour la réhabilitation des bâtiments

Entretien et finition associée

Parement en murs et plafonds

23/06/2017

SOMMAIRE

A.	Lambris vernis	3

B.	Lambris cérusés	3

C.	Lambris lasurés	3

D.	Lambris peints	4

Les lambris sont soumis aux effets :

- Des rayons UV

- Des frottements (notamment en soubassement des murs)

- Des chocs éventuels

Les lambris nécessitent donc un entretien régulier afin d’éviter qu’il se dégrade.

Utilisez, d’une manière générale, un chiffon sec ou légèrement humide, vous pouvez aussi utiliser une éponge imprégnée d’eau savonneuse, évitez les produits agressifs.

Dans tous les cas, ne laissez pas en contact avec de l’eau, essuyer rapidement.

# Lambris vernis

Méthode : application d’une ou plusieurs couches de vernis soit directement sur le bois brut

Aspect : mat, brillant et teinté

Avantage : assurent une protection contre le soleil, les rayures, les tâches…

Entretien : le lambris vernis pourra présenter des signes d’usure au bout de quelques années, dans ce cas, poncer légèrement et appliquer une nouvelle couche de finition

# Lambris cérusés

La céruse est une technique décorative qui fait ressortir le veinage du bois.

Méthode : Après avoir creusé légèrement les veines, application d’une pâte, appelée céruse, qui contient des pigments naturels

Aspect : blanchi

Avantage : donne au bois une allure tendre et patinée

Entretien : le lambris cérusé pourra présenter des signes d’usure au bout de quelques années, dans ce cas, poncer légèrement et appliquer une nouvelle couche de finition

# Lambris lasurés

Méthode : application d’une ou plusieurs couches de lasure directement sur le bois poncé au préalable

Aspect : naturel ou coloré, à veines apparentes

Avantage : laisse apparente la veine du bois, l’aspect final varie en fonction de l’essence.

Les lasures existent en une large gamme de teintes (incolores à teintées)

Entretien : le lambris lasuré pourra présenter des signes d’usure au bout de quelques années, dans ce cas, poncer légèrement et appliquer une nouvelle couche de finition

# Lambris peints

Méthode : application d’une ou plusieurs couches de peinture directement sur le bois poncé au préalable

Aspect : mat et coloré, sans veine apparente

Avantage : Recouvre la texture et le veinage du bois grâce à son fort pouvoir couvrant.

Les peintures existent en une large gamme de couleurs,  de teintes et d’aspects différents (mat, opaque, satiné ou brillant)

Entretien : le lambris peint pourra présenter des signes d’usure au bout de quelques années, dans ce cas, poncer légèrement et appliquer une nouvelle couche de finition

Débutant

Céruser du lambris

Guides, modèles de lettre, fiches pratiques... On vous laisse la carte. Faites votre choix !