# HERMIQUE

BATIMENT COLLECTIF

SOMMAIRE

1.	Performance thermique de l’enveloppe retenue	2

2.	valeur des principaux ponts thermiques	3

# Performance thermique de l’enveloppe retenue

Figure 1 : Schéma illustrant les performances thermiques de l’enveloppe du bâtiment retenu

# valeur des principaux ponts thermiques

| Angle sortant : ( ( 0.08 W/m/K | Angle rentrant : ( ( 0.12 W/m/K |
| --- | --- |
| Plancher bas dalle béton : ( ( 0.50 W/m/K | Plancher intermédiaire : ( ( 0.14 W/m/K |
|  | NOTA : Les valeurs de ponts thermiques de liaisons présentées dans ce tableau sont issues des règles THBAT, et calculées selon la norme EN ISO 10211-2 et EN ISO 10211-2. Hypothèses de calcul: Lambda bois = 0.18 W/m. Pour les autres valeurs voir le document Généralités - Thermique |
| Mur intérieur : ( ( 0.11 W/m/K |  |

# Text boxes

NOTA : Pour le calcul de Up lambda bois = 0.11 W/m.K valeur valable pour les résineux légers usuellement prescrits (sapin, épicéa…)