# COUSTIQUE

FACADES OSSATURE BOIS

SOMMAIRE

1.	liaison plancher / facade filante	2

2.	liaison refend / facade filante	3

# CONSTITUTION DE PAROIS SATISFAISANT LES EXIGENCES ACOUSTIQUES

Ce document est extrait pour partie du document Recommandations professionnelles RAGE 2012 « Façades ossature bois non porteuses – neuf » téléchargeables gratuitement sur le site www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr. Pour plus d’informations vous pouvez le consulter.

# liaison plancher / facade filante

Figure 1 : Coupe verticale d’une liaison plancher / façade filante

L’ensemble des dispositions suivantes doit être respecté afin de satisfaire aux exigences acoustiques :

Composition du panneau ossature bois conforme aux spécifications des Recommandations professionnelles «Façades ossatures bois non poreuses – Neuf »  (isolation en laine minérale ou fibre de bois)

Contre-cloison indépendante isolée en laine minérale ou fibre de bois et comportant au minimum 2 plaques BA 13

Présence d’au moins 2 lisses au droit du nez de dalle

Calfeutrement de la jonction panneau/nez de dalle en laine minérale

NOTE : Les planchers doivent respecter les exigences réglementaires en partie courante

# liaison refend / facade filante

Figure 2 : Coupe horizontale d’une liaison refend  / façade filante

L’ensemble des dispositions suivantes doit être respecté afin de satisfaire aux exigences acoustiques :

Composition du panneau ossature bois conforme aux spécifications des Recommandations professionnelles «Façades ossatures bois non poreuses – Neuf »  (isolation en laine minérale ou fibre de bois)

Contre-cloison indépendante isolée en laine minérale ou fibre de bois et comportant au minimum 2 plaques BA 13

Présence d’un montant minimum au droit du refend

Calfeutrement de la jonction panneau/nez de refend en laine minérale

NOTE : Les refends doivent respecter les exigences réglementaires en partie courante

COMMENTAIRE : Dans le cadre de bâtiments dont les exigences acoustiques sont moindres (ex : bâtiment de bureaux), les préconisations précédentes peuvent être allégées avec une plaque de plâtre BA 13 minimum.