Valorisation des solutions bois pour la réhabilitation des bâtiments

Aide à la rédaction de CCTP

Prescriptions particulières

ITE

23/06/2017

SOMMAIRE

Réception maçonnerie	3

Isolant	3

Organes de fixation de la patte sur la structure porteuse	3

Organes de fixation du chevron sur la patte	4

Organes de fixation de l’isolant sur la structure porteuse	4

Chevrons et tasseaux:	4

Pare-pluie :	5

Habillage des tableaux de menuiseries : pièces d’encadrement bois, pièce d’appui et bavette métallique habillage de la pièce d’appui :	5

Complexe de parement extérieur	6

Eléments à prendre en compte

Réception maçonnerie

- Contrôle de la planéité

Isolant

- Isolant en laine minérale, se présentant sous forme de rouleaux ou de panneaux, rigides ou semi-rigides, revêtus ou non,  ou Isolants à base de plastiques alvéolaires normalisés conforme au CGM du NF DTU 41.2

- Mise en œuvre conforme au NF DTU 41.2

- Principales caractéristiques et descriptions à mentionner :

  - Type d’isolant utilisé

  - Résistance thermique ou conductivité thermique (lambda) de l’isolant

  - Epaisseur

Exemple de rédaction :

- L’isolant est en panneaux à dérouler entre chevron en laine minérale conforme à la NF EN 13162

- La mise en œuvre est conforme au NF DTU 31.4 et il est supporté en pied

- Son épaisseur est de 140 mm

- La conductivité thermique lambda est de 0.032 W/mK

Organes de fixation de la patte sur la structure porteuse

- Eléments conformes au CGM du NF DTU 41.2

- Mise en œuvre conforme au NF DTU 41.2

- Principales caractéristiques et descriptions à mentionner :

  - Type de pattes

  - Nb de pattes

  - Entraxe des pattes

Exemple de rédaction :

- La distance entre fixation est de 1.35m maxi. L’entraxe est fonction de la résistance en traction et cisaillement des fixations dans la structure porteuse (compte-tenu des charges dues au vent, de l’entraxe, du bardage)

- Le nombre de fixation est de 3 par chevron au minimum quel que soit la longueur (notamment en allège)

- Un fractionnement de l’ossature est réalisé tous les 12m.

Organes de fixation du chevron sur la patte

- Eléments conformes au CGM du NF DTU 41.2

- Mise en œuvre conforme au NF DTU 41.2

- Principales caractéristiques et descriptions à mentionner :

  - Type de fixation

  - Diamètre

  - Longueur

Exemple de rédaction :

- La fixation sera de type tire-fond diamètre 7x50mm au travers du trou pré-percé de la patte de fixation

- Complément par au moins une vis de dimensions minimales diamètre 3.5x40mm dite de blocage au travers d’un trou diamètre 4mm prévu à cette fin ans l’aile de la patte.

Organes de fixation de l’isolant sur la structure porteuse

- Eléments conformes au CGM du NF DTU 41.2

- Mise en œuvre conforme au NF DTU 41.2

- Principales caractéristiques et descriptions à mentionner :

  - Nb de fixations

  - Espacement entre les fixations

Exemple de rédaction :

- 2 fixations en tête

- Espacement de 0.83m entre les fixations

Chevrons et tasseaux:

- Chevrons et tasseaux conformes au CGM du NF DTU 41.2

- Mise en œuvre conforme au NF DTU 41.2

- Principales caractéristiques et descriptions à mentionner

  - Dimensions (épaisseur et largeur à déterminer en fonction de la stabilité mécanique)

  - Entraxe

  - Classement mécanique (C18 mini)

  - Durabilité (compatibilité avec classe d’emploi 2 (sauf en cas de bardage à claire-voie)

Exemple de rédaction :

- Les chevrons sont de 45 mm d’épaisseur et 145 mm de largeur et sont posés à 600 mm d’entraxe.

- Ils ont une humidité maximale de 18% au moment de leurs assemblages.

- Ils sont en bois classé C18 à minima

- Ils sont compatibles avec la classe d’emploi 2

Pare-pluie :

- Pare-pluie selon CGM du NF DTU 31.2 qui renvoie notamment aux normes de référence

- Mise en œuvre conforme au NF DTU 31.2

- Principales caractéristiques et descriptions à mentionner

  - film souple synthétique ou en panneau de fibre de bois SB-H ou en panneau de fibre de bois MDF-RWH

  - Sensibilisation à la pose en amont (pour protection du lot en phase chantier)

  - Valeur de perméance dépendant de la conception globale de la paroi

  - Recouvrement

  - Débords

  - Fixations provisoires et définitives

  - Jointoiement

  - Traitement de points singuliers

- Cas d’un bardage à claire-voie : voir les caractéristiques données au NF DTU 41.2 et en annexe A du NF DTU 41.2

Exemple de rédaction :

- Film souple synthétique conforme au CGM du NF DTU 31.2 et à la NF EN 13859-2

- La mise en œuvre doit être conforme au NF DTU 31.2

- Il est de préférence posé en atelier afin de constituer une protection provisoire avant recouvrement.

- Sa valeur  Sd est  ≤ 0.18m.

- Les recouvrements horizontaux sont  ≥ 15cm, et les recouvrements verticaux se font sous deux tasseaux support de revêtement extérieur, contigus.

- La fixation provisoire du pare-pluie est réalisée sur la paroi par des agrafes, le pare-pluie est ensuite maintenu par des tasseaux eux-mêmes fixés dans les montants de l'ossature et constituant le support de bardage.

Habillage des tableaux de menuiseries : pièces d’encadrement bois, pièce d’appui et bavette métallique habillage de la pièce d’appui :

Les éléments concernant l’habillage des tableaux de menuiseries décrits ci-après correspondent à un bardage bois

- Mise en œuvre conforme au NF DTU 31.2

- Caractéristiques techniques des pièces d’encadrement

- Caractéristiques techniques des bavettes hautes et basses (épaisseur, matériaux…)

- Pente des bavettes basses (10% mini si appui métallique, 20% si bois)

Exemple de rédaction :

- La pose doit être conforme au NF DTU 31.2

- Les pièces d’encadrement et la pièce d’appui seront réalisées en bois avec une finition identique au bardage.

- La bavette haute et la bavette recouvrant l’appui bois seront en métal laqué d’épaisseur 15/10ème  avec une pente de 10%.

Complexe de parement extérieur

Le bardage bois constitue un parement extérieur usuellement prescrit sur parois verticales à ossature bois. Mais de nombreuses autres solutions de parements extérieurs sur support à ossature bois existent sous DTU ou Avis Technique ou DTA.

Dans le cas d’un bardage bois

- Matériaux conforme au CGM du NF DTU 41.2

- Mise en œuvre conforme au NF DTU 41.2

- Principales caractéristiques et descriptions à mentionner

  - Essence

  - Epaisseur

  - Durabilité

Dans le cas d’un bardage bois à claire-voie : voir les caractéristiques données au NF DTU 41.2 et en annexe A du NF DTU 41.2

Exemple de rédaction :

- Les matériaux de constitution de ce complexe de parement extérieur (tasseau, accessoires et bardage) sont conformes au CGM du NF DTU 41.2.

- Leurs mises en œuvre sont conformes au NF DTU 41.2

- Le bardage est en mélèze de 20 mm d’épaisseur dépourvu de finition. Il est positionné horizontalement.

- Les tasseaux sont compatibles avec la classe d’emploi 2, ont une profondeur de 25 mm et sont posés à 600 mm d’entraxe.

Un renouvellement d’air conforme au NF DTU 41.2 est à assurer en positions hautes et basses du vide d’air généré par le tasseautage. Des grilles anti-rongeurs sont à mettre en œuvre.